|  |  | 80 | 100 | 120 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojemność rzeczywista podgrzewacza | dm³ | 82 | 104 | 118 | 132 |
| Powierzchnia wymiennika | m2 | 0,6 | 0,7 | 0,82 | 0,95 |
| Wydajność ciepłej wody użytkowej 80/10/450C 70/10/450C 60/10/450C | dm³/h | 420 325 250 | 515 430 300 | 610 500 360 | 700 580 410 |
| Moc grzewcza 80/10/450C 70/10/450C 60/10/450C | kW | 16 14 10 | 20 17 12 | 24 20 14 | 28 23 16 |
| Przepływ wody grzewczej | m2/h | 1,35 | 1,5 | 1,65 | 1,8 |
| Strata ciśnienia | mbar | 32 | 30 | 30 | 28 |
| Wskaźnik mocy Nl |  | 1 | 1,2 | 1,4 |  |
| Dobowe straty energii | kWh/ 24h | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
| Parametry pracy zbiornika wody użytkowej |  | pr=0,6 MPa, tr=800C |
| Parametry czynnika grzewczego |  | pr=0,2 MPa, tr=1000C |
| D | mm | 510 | 510 | 510 | 510 |
| H | mm | 840 | 1020 | 1120 | 1220 |
| E | mm | 625 | 795 | 895 | 995 |
| F | mm | 540 | 700 | 800 | 900 |
| A | mm | 155 | 165 | 165 | 165 |
| B | mm | 240 | 260 | 260 | 260 |
| Ciężar podgrzewacza bez wody | kg | 39 | 51 | 56 | 62 |