|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indukcyjny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka centralna |  | Matrix 1 | Matrix 2 | ZSA 251K | EVO 200 | ZSA 252P | ZSA 45/2 | EVO 500 | ZSA 45/3 | 45/3 OW |
| Powierzchnia sprzątania | m² | 130 | 150 | 180 | 220 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
| Maks. długość rurociągu | m | 20 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 80 | 90 | 110 |
| Maks. ilość gniazd | szt. | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 13 | 15 | 20 |
| Moc silnika | W | 1500 | 1500 | 1250 | 110 | 1320 | 1320 | 1500 | 1350 | 1400 |
| Stopnie turbiny | szt. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Napięcie zasilania | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Podciśnienie | mbar | 260 | 260 | 278 | 290 | 336 | 336 | 330 | 335 | 345 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 190 | 190 | 170 | 175 | 198 | 215 | 220 | 230 | 230 |
| Moc ssąca (ø32mm) | airwatt | 378 | 378 | 457 | 459 | 493 | 505 | 523 | 540 | 559 |
| Filtr | rodzaj | worek | wkład | podwójny cyklon + wkład filtracyjny |
| Powierzchnia filtracji | cm² | 3350 | 5200 | 5400 | 8000 | 10250 | 19600 | 8000 | 19600 | 19600 |
| Materiał obudowy | rodzaj | ABS | ABS | mteal | ABS | metal | metal | ABS | metal | metal |
| Pojemność zbiornika | l | 3,5 | 5 | 24 | 20 | 25 | 45 | 20 | 45 | 45 |
| Poziom hałasu | dB | 58 | 58 | 59 | 58 | 61 | 61 | 60 | 61 | 62 |
| Wymiary odkurzacza | cm | 27/39/50 | 27/39/50 | 57/32 | 92/32 | 97/32 | 125/39 | 92/32 | 125/39 | 125/39 |
| Waga | kg | 7,5 | 7,6 | 12,8 | 13,5 | 22,5 | 37,2 | 18,0 | 37,5 | 38,7 |