| jednostka centralna | jm | CM012I | CM012IS | CM016I | CM018I | CM018IA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| powierzchnia sprzątania | m² | 180 | 240 | 350 | 450 | 650 |
| maks. długość rurociągu | m | 35 | 45 | 70 | 85 | 95 |
| maks. ilość gniazd ssących | szt. | 4 | 6 | 12 | 15 | 18 |
| moc silnika | W | 1500 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 |
| stopnie turbiny | szt. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| pociśnienie | mbar | 330 | 340 | 370 | 370 | 370 |
| przepływ powietrza | m³/h | 170 | 180 | 225 | 225 | 225 |
| moc ssąca | airwat | 490 | 505 | 595 | 595 | 595 |
| napięcie zasilające | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| napięcie sterujące | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| system filtracji |  | polistrowy wkład filtracyjny plus worek tkaninowy |
| autom. otrząsacz filtra |  | - | - | - | - | + |
| elektron. panel kontrolny |  | - | - | - | + | + |
| pojemność zbiornika na kurz | l | 19 | 21 | 25 | 25 | 25 |
| poziom hałasu | dB | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 |
| średnica odkurzacza | cm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| wysokość odkurzacza | cm | 70 | 87 | 105 | 105 | 105 |